Технический райдер

Группы AN-2

Нижеследующие требования являются обязательными для проведения концертов. В случае невыполнения приглашающей стороной данных обязательств (частично или полностью) группа оставляет за собой право отказаться от выступления без возврата гонорара.

1. PA-system:

- Профессиональная система звукоусиления известных фирм

(MEYER SOUND, L-ACOUSTICS, NEXO, EV, EAW, DYNACORD, TURBOSOUND…), мощность которой составляется из расчёта:

5 кВт – зал 500 мест, 10 кВт – зал 1000 мест и т.д.

2. F.O.H.-console:

- Профессиональный микшерный пульт с возможностью обеспечения необходимых требований (см. input list, stage plan) известных фирм (ALLEN&HEATH, SOUNDCRAFT, YAMAHA, DIGICO…).

- Мастер эквалайзер 2х31 полоса типа BSS-960, DBX-2231…

- Приборы динамической обработки COMPRESSOR, GATE типа BSS-404, DBX-166, DRAWMER-501… (при наличии цифрового пульта возможно использование внутренней обработки).

- Приборы обработки звука HALL, DELAY предпочтительно

TC ELECTRONIC: M-3000, M-2000, M-ONE, D-TWO. (при наличии цифрового пульта возможно использование внутренней обработки).

3. BACK LINE:

- Барабаны ( DW, TAMA, YAMAHA (kick drum 22-24” , tom 12-13”,

floor tom  16”, стойка под малый барабан 14” , стойки под тарелки  3 шт., стойка под hi-hat с замком, стул с регулируемой высотой).

Обязательно наличие ковра для установки.

- Басовый combo (AMPEG, SWR, EDEN, TRACE ELLIOT) не менее 300 Вт., стойка под гитару.

- Гитарный combo (FENDER, VOX, MARSHALL) не менее 180 Вт.,

стойка под гитару.

- Клавишная стойка. Евророзетка 220v.

4. MONITORS:

- Профессиональные мониторные кабинеты известных фирм

(L-ACOUSTICS, MEYER SOUND, MARTIN AUDIO…)

мощностью не менее 300 Вт., не менее 6 шт. (см. stage plan).

STAGE PLAN

INPUT LIST

| Канал № | Инструмент/прибор | Микрофон/D.I.Box | Обработка звука insert |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kick | Shure Beta-52 | Compressor/Gate |
| 2. | Snare | Shure SM-57 | Compressor/Gate |
| 3. | Hi-Hat | Shure SM-81, Sennheiser MKH-40 |  |
| 4. | Tom 1 | Sennheiser Е904, Shure SM-57 | Compressor /Gate |
| 5. | Tom 2 | Sennheiser Е904, Shure SM-57 | Compressor /Gate |
| 6. | Floor Tom | Sennheiser Е904, Shure SM-57 | Compressor /Gate |
| 7. | Overhead L | Shure SM-81, AKG-414 |  |
| 8. | Overhead R | Shure SM-81, AKG-414 |  |
| 9. | Bass | D.I. Box | Compressor |
| 10. | Guitar | Sennheiser Е609 Shure SM-57 | Compressor |
| 11. | Keys L | D.I. Box |  |
| 12. | Keys R | D.I. Box |  |
| 13. | Back Vocal | Shure SM-58, Beta-58 | Compressor |
| 14. | Lead Vocal | Shure SM-58 | Compressor |
| 15. | Hall Return L |  |  |
| 16. | Hall Return R |  |  |
| 17. | Delay Return |  |  |
| 18. | TalkBack | Mic |  |

*По всем возникшим вопросам обращайтесь по нижеуказанным телефонам:

8-495-580-50-86  Алексей (директор группы)

# Text boxes

4

- MIC

- D.I.

Drums

Carpet

1-8

Bass

combo

Guitar

combo

10

9

3

13

14

4

11

12

2

1

1